## Slide 1: Camada de Rede
Ana Julia Lima de Oliveira

## Slide 2: O que é?
É uma das camadas do modelo de referência OSI (Open Systems Interconnection) que descreve a estrutura de um sistema de comunicação de rede. Essa camada é responsável pelo encaminhamento e roteamento dos pacotes de dados através de uma rede, garantindo que eles cheguem ao seu destino corretamente e de forma eficiente.

## Slide 3: Pra que serve?
Roteamento: determina a melhor rota para enviar os pacotes de dados de um ponto de origem para um ponto de destino através de uma rede complexa, o roteamento envolve a tomada de decisões sobre o caminho mais eficiente e confiável para a transferência de dados.
Pode ser responsável pela conversão de protocolos de rede, quando há diferentes protocolos sendo utilizados em redes distintas.

## Slide 4: Principais protocolos
Os protocolos mais comuns que operam na camada de rede são: o IP (Internet Protocol) e o ICMP (Internet Control Message Protocol), no qual são fundamentais para o funcionamento da Internet.
Outros protocolos, como o OSPF (Open Shortest Path First) e o BGP (Border Gateway Protocol), são utilizados para o roteamento em redes complexas.

## Slide 5: IPv4
Tabela das classes A, B e C
Classe | Faixa de Endereços | Bits da rede | Bits da Máquina | Número de redes | Número de Endereços por rede
A | 0.0.0.0 a 127.255.255.255 | 8 | 24 | 126 | 16.777.214
B | 128.0.0.0 a 191.255.255.255 | 16 | 16 | 16.384 | 65.534
C | 192.0.0.0 a 223.255.255.255 | 8 | 8 | 1.097.152 | 254

## Slide 6: NETID e HOSTID
O endereço IP é dividido em duas partes principais: o NETID (ou Network ID) e o HOSTID (ou Host ID). O NETID identifica a rede à qual um dispositivo pertence, enquanto o HOSTID identifica o dispositivo específico dentro dessa rede.
Exemplo 1: o endereço IP pertence à classe A, o NETID é representado pelo primeiro octeto (10) e o HOSTID pelos três últimos octetos (0.0.1). O dispositivo está na rede 10 e é o host identificado pelo endereço 0.0.1 dentro dessa rede.
Exemplo 2: o endereço IP pertence à classe B, onde o NETID é representado pelos dois primeiros octetos (172.16) e o HOSTID pelo último octeto (0.0.100). O dispositivo está na rede 172.16 e é o host identificado pelo endereço 0.0.100 dentro dessa rede.
Exemplo 3:, o endereço IP pertence à classe C, onde o NETID é representado pelos três primeiros octetos (192.168.1) e o HOSTID pelo último octeto (0.10). O dispositivo está na rede 192.168.1 e é o host identificado pelo endereço 0.10 dentro dessa rede.
Exemplo | Classe | Endereço IP | NETID | HOSTID
1 | A | 10.0.0.1 | 10 | 0.0.1
2 | B | 172.16.0.100 | 172.16 | 0.0.100
3 | C | 192.168.1.10 | 192.168.1 | 0.10

## Slide 7: Notação CIDR
É uma técnica que permite uma alocação mais eficiente de endereços IP, a notação CIDR é utilizada para indicar a máscara de sub-rede de um endereço IP e é representada seguido de uma barra e um número que indica a quantidade de bits da máscara de sub-rede. Exemplo:
Endereço IP 192.168.1.1 com máscara de sub-rede 255.255.255.0 pode ser representado em notação CIDR como 192.168.1.1/24, já que a máscara de sub-rede possui 24 bits.

## Slide 8: Como identificar 1° e último IP
Para identificar o primeiro e o último endereço IP de uma rede, você precisa conhecer o endereço IP da rede e a máscara de sub-rede utilizada.
Exemplo 1: Primeiro IP: O primeiro IP da rede é obtido mantendo o NETID e atribuindo todos os bits do HOSTID como 0. No exemplo, o primeiro IP seria 10.0.0.1.
Último IP: O último IP da rede é obtido mantendo o NETID e atribuindo todos os bits do HOSTID como 1, exceto o último bit, que é reservado para o broadcast. No exemplo, o último IP seria 10.255.255.254.
Exemplo 2: Primeiro IP: O primeiro IP da rede é obtido mantendo o NETID e atribuindo todos os bits do HOSTID como 0. No exemplo, o primeiro IP seria 172.16.0.1.
Último IP: O último IP da rede é obtido mantendo o NETID e atribuindo todos os bits do HOSTID como 1, exceto o último bit, que é reservado para o broadcast. No exemplo, o último IP seria 172.16.0.254.
Exemplo | Rede | Endereço IP da rede: | Máscara de sub-rede:
1 | Classe A com máscara de sub-rede padrão | 10.0.0.0 | 255.0.0.0
2 | classe B com máscara de sub-rede personalizada | 172.16.0.0 | 255.255.255.0

## Slide 9: DHCP NAT
NAT (Network Address Translation) é uma técnica usada em redes de computadores para permitir que vários dispositivos em uma rede privada compartilhem um único endereço IP público para se comunicar com a Internet.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) é um protocolo de rede amplamente utilizado para facilitar a atribuição automática de configurações IP a dispositivos em uma rede.

## Slide 10: IPv6
O IPv6 (Internet Protocol version 6) é a versão mais recente do protocolo de Internet, projetado para substituir gradualmente o IPv4. O IPv6 foi desenvolvido para enfrentar o esgotamento dos endereços IPv4 e oferecer uma série de melhorias.

## Slide 11: ARP
O IPv6 (Internet Protocol version 6) é a versão mais recente do protocolo de Internet, projetado para substituir gradualmente o IPv4. O IPv6 foi desenvolvido para enfrentar o esgotamento dos endereços IPv4 e oferecer uma série de melhorias.

## Slide 12: Como é feita a entrega o encaminhamento e o roteamento da rede
A entrega, o encaminhamento e o roteamento trabalham em conjunto para garantir que os dados sejam enviados corretamente pela rede. A entrega é usada para enviar dados dentro da mesma rede local, o encaminhamento é usado para enviar dados entre redes diferentes e o roteamento envolve a construção e atualização das tabelas de roteamento nos roteadores para determinar as melhores rotas.